Рекомендации по выполнению работ

А. Отбор материалов по конкретному лесхозу

1. Из каталога "Pasporta", "ххххх область", "ххххх лесхоз" взять (скопировать на свой компьютер) паспорта ПН, подлежащие обследованию на территории лесхоза.

2. Из каталога "Blanki PN obsleduemih v 2021 godu" взять рабочие ведомости ПН, подлежащие обследованию на территории лесхоза.

3. Взять новые методические указания – проект ТКП 2021 года

4. Из каталога "Foto defoliation" взять фотошаблоны, на которых представлены изображения крон деревьев основных лесообразующих пород с различной степенью дефолиации.

Б. Выполнение работ 0000000

1. Распечатать рабочие ведомости (взятые на сервере Белгослеса) и использовать их при обследовании ПН в натуре. Для этого в ведомостях оцениваемые и измеряемые показатели деревьев специально выделены серым цветом. Серый цвет текста позволяет, во-первых, иметь перед глазами результаты предыдущей оценки деревьев, во-вторых, по серому тексту удобно писать шариковой ручкой – на фоне чернил текст серого цвета становится еще более малозаметным.

2. Распечатать паспорта ПН. Если паспорта есть, но учетные деревья вырубались, то обязательно распечатать обновленные схемы размещения учетных деревьев. При обследовании ПН схемы размещения учетных деревьев обязательно брать в лес. Они нужны для поиска деревьев на точках учета (особенно в случаях, когда учетные деревья к моменту обследования срубили, они упали или усохли, и на стволе отпала кора) и нанесения на схемы новых деревьев.

3. Сверить в рабочих ведомостях наименование лесничества, номер квартала и выдела на предмет правильности их заполнения. Сверить показатели учетных деревьев в рабочих ведомостях (в ведомостях показатели оценки деревьев за 2020 год) с данными Вашей оценки в 2020 году. Выявленные несоответствия в показателях учетных деревьев отметить в рабочей ведомости для уточнения их в натуре.

4. В ПН оценить деревья, а также сделать необходимые измерения деревьев, которые указаны в рабочих ведомостях или выявлены Вами при сверке ведомостей. Если в рабочих ведомостях есть пустые строки с порядковыми номерами, то взять новые деревья под этими номерами и нанести их местоположение на схему размещения учетных деревьев.

Справочно. Этот вариант ведомости хранится у Вас. Он используется для заполнения электронного варианта ведомости для Белгослеса, а также для сверки показателей учетных деревьев в рабочих ведомостях в следующем году.

5. После обследования ПН внести изменения в электронный вариант рабочих ведомостей (для удобства работы серый цвет текста можно заменить на черный). Изменения, внесенные в показатели деревьев "выделить" (шрифтом или цветом), заполнить дату выполнения работ и вписать информацию об исполнителе работ.

Написать в строке конкретного дерева (в свободных графах) или под ведомостью (в графе "примечание") выявленные и уточненные Вами несоответствия в рабочих ведомостях, которые необходимо изменить в базе данных за 2020 год.

6. В строке нового дерева (в свободных графах) или под ведомостью (в графе "примечание") написать расстояние и направление по азимуту от центра ТУ до новых, отобранных для наблюдения, деревьев и деревьев, взятых ранее, но не нанесенных на схему размещения деревьев (смотреть примечания в ведомостях).

В. Представление данных в РУП «Белгослес»

Электронный вариант Ведомости оценки учетных деревьев за 2021 год отправить в РУП «Белгослес» до 31 августа на почтовый адрес: monitles@tut.by.

В РУП «Белгослес» ответственный за проведение мониторинга состояния лесов ведущий инженер отдела дистанционного зондирования и мониторинга лесов Жибуль Александр Аркадьевич

тел. рабочий 8-017-373-01-52, мобильный 8-029-32-77-930

электронная почта: monitles@tut.by